FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU RR 29/2023

ORAZ: WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY

NA: DZIERŻAWA APARATU DO TERMOLEZJI WRAZ Z DOSTAWĄ KANIUL, ELEKTROD DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW TERMOLEZJI DLA BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ

| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK/ MIESIĘCY | CENA NETTO W ZŁ ZA 1 SZT./ MIES. | VAT | CENA BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA APARATU DO TERMOLEZJI WRAZ Z OSPRZĘTEM Aparat wyposażony w ekran dotykowy, ultraresponsywny z niezależnie uruchamianymi kanałami oraz monitor cyklu żywotności elektrody po wykonanej procedurze; Automatyczna regulacja mocy termolezji, która nie dopuszcza do przekroczenia temperatury powyżej 95 stopni C. Regulacja z dokładnością do 1 st. C; Przycisk START/STOP na pulpicie generatora, pozwalający zatrzymać lezje w dowolnej chwili bez konieczności wyłączenia aparatu; Rodzaj termolezji: ciągły, pulsacyjny; Możliwość regulacji parametrów napięcia oraz częstotliwości impulsu w trybie pulsacyjnym; Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 0-95 stopni C; Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu poprowadzenia termolezji na różnych odcinkach kręgosłupa; Generator z możliwością prowadzenia biblioteki danych pacjenta z możliwością zapisu danych na dysku lub zewnętrznej pamięci USB i eksportem danych z zabiegu; Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki kablem USB; Kabel rozdzielający | 12 |  |  |  |
| 2. | Kaniula jednorazowa zakrzywiona z portem bocznym - Kaniule kompatybilne z elektrodami - Kaniule zakrzywione o różnej długości (min. 4 dł.), średnicy (min 3 śr.) oraz długości końcówki roboczej (min. 4 długości) | 150 |  |  |  |
| 3. | Kaniula jednorazowa standardowa - Kaniule kompatybilne z elektrodami - Kaniule proste o różnej długości (min. 4 dł.), średnicy (min 3 śr.) oraz długości końcówki roboczej (min. 4 długości) | 150 |  |  |  |
| 4. | Elektroda bierna | 150 |  |  |  |
|  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

OFERUJEMY:

1. Termin realizacji:

- zamówienia = 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych kaniul / elektrod (zwane dalej: „produktami”) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od pon. do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30, - loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego; wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Magazynu -  ……….. dni roboczych od daty złożonego zamówienia.

- dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu max. 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy - ………… dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania): przez cały okres trwania umowy.

3. Czas reakcji serwisu technicznego, tj.: podjęcie działań serwisu technicznego = w terminie max. 3 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu przez Zamawiającego.

4. Wstawienie sprzętu zastępczego:  w przypadku awarii aparatu i naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – dostawa aparatu zastępczego parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany oraz jego instalacja -  w terminie max. 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

5. Dostęp Zamawiającego do:

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta – w zakresie obsługi serwisowej

6. Płatność za zrealizowane dostawy:

1)  za zrealizowane dostawy produktów:

- Wystawianie faktur VAT = po wykonaniu dostawy

- Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury

2) za dzierżawę aparatu

- Wystawianie faktur VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy,

- Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury

7. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację zamówień na dostawę produktów – …………………………..……………........................................................................

................................................... tel. .................................. fax. ………………..............., e-mail: ……………………………………………..

B. Realizację składanych ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy - ……………....................................................................

................................................... tel. ............................................. fax. ………………......................., e-mail: ………………..……………..

8. NR KRS / NR NIP / NR REGON:………………………………………………………………………………….………………………………..

9. ADRES E-MAIL DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI / KORESPONDENCJI: ……………………………………….…….……………..

………………………………………………………………………………….

Pieczęć „Firmowa”  oraz  podpis osoby uprawnionej / umocowanej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR, tj. powyższy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę) wraz z  akceptacją Projektu Umowy,

2) Oświadczenia Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 1  do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy dot. Deklaracji Zgodności i Oznakowania Znakiem CE – ZAŁ. NR 2  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 3 do FRR,

5) PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 4 do FRR,

6) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  należy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  LUB  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49 LUB skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl lub grzegorz.zima@zoz-debica.pl -   w  terminie do dnia 14 GRUDNIA 2023r.

Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:

mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 260

ZASADY  PROWADZONEJ  PROCEDURY  RR 29 / 2023:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia, lub co do treści Projektu Umowy  (wnioski  w/w  można  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia 12 GRUDNIA 2023r. na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl)  będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,                                                                                                                                     b)    ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu   zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,                                                              c)    ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku lub Projekcie Umowy, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców – przekazując te informacje Wykonawcom drogą elektroniczną na adres e-mail tych Wykonawców.

- Wybór „oferty”, wg kryteriów oceny ofert, nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów formalnych, merytorycznych / warunków minimalnych spowoduje odrzucenie danej „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

5. „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszą cenę

A. CENA (cena brutto oferty)   -   100 %    -  waga 1,0000

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty ocenianej  x  waga

6. Do Formularza RR zostaje dołączony Projekt Umowy – celem akceptacji przez Wykonawcę.

a) Wykonawca może zaproponować zmiany treści Projektu Umowy  (za wyjątkiem zapisów będących treścią złożonej przez Wykonawcę  „oferty”) – jednakże nie później niż w terminie do dnia 12 GRUDNIA 2023r.

- w przypadku braku propozycji Wykonawcy zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:                                                                                                                                a) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,                                                                                                                                              b) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,                                                                                                                                                       c) zaistnieją istotne dla Zamawiającego okoliczności lub takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy:

a) oferta „prawidłowa” (tj. niepodlegająca odrzuceniu) z najniższą z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Wykonawcy, którzy złożyli oferty „prawidłowe”, tj. niepdlegające odrzuceniu   (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o obniżenie zaoferowanej pierwotnie ceny) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

9.   W przypadku unieważnienia Procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka Lech

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Dębica, dnia 08 grudnia 2023r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;  oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000414441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, działająca pod adresem: https://zoz-debica.eZamawiajacy.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: Wojciech Buszek, kontakt: tel. 14  68 08 288, adres e-mail: iod@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: RR 29/2023 , prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,  z 2020r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275,2320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp):

1. DOTYCZĄCE  PODSTAW  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA  Z ART.108 UPZP  ORAZ  DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  Z  ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Składając ofertę w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp  - w PRCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU,  Nr: RR 29 / 2023:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art.  108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1.

...................................                                                                                                     ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                        Podpis i osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Na podstawie Art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie  składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia”.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……..

...................................                                                                                                ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                  Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

2. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO: ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wobec mnie, Wykonawcy, składającego „ofertę” w  Procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 29 / 2023, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

...................................                                                                                              ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                 Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

3. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE PODANYCH POWYŻEJ INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................                                                                                           ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                              Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE (jako integralną całość ZAŁĄCZNIKA NR 1)  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

ZAŁĄCZNIK NR 2 do FRR – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. DEKLARACJI

ZGODNOŚCI

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że przedmiot zamówienia  w Procedurze Rozeznania Rynku (RR 29/2023):

BĘDĄCY WYROBEM MEDYCZNYM - posiada:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

LUB     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE

LUB     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FRR – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej Procedurze Rozeznania Runku Nr: RR 29/2023.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej / umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FRR – PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ: KANIULE, ELEKTRODY DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW TERMOLEZJI DLA BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ

1. Wykonawca może zaproponować ewentualne zmiany treści Projektu Umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12 GRUDNIA 2023r.

LUB

2.  Zatwierdzić Projekt Umowy – poprzez złożenie stosownego Oświadczenia / zapisu: „bez uwag” na ostatniej stronie Projektu Umowy - wraz z podpisem przez osobę uprawnioną / umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

3. W przypadku braku propozycji Wykonawcy w zakresie zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

UMOWA  Nr   .... / 2023 SU

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp: RR 29/2023  zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: ……………  - zgodnie ze złożoną ofertą – ZAŁ. NR 1  do Umowy.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą w terminie ……… dni roboczych: od daty złożonego zamówienia, od pon. do piątku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30, - loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego; wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Magazynu.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta, nr serii / nr katalogowy oraz okres ważności.

C. Transportem zapewniającym warunki zgodne z wymogami producenta danego asortymentu oraz w sposób zapewniający należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych produktów, a w szczególności w sposób zabezpieczający przed wzajemnym skażeniem dostarczanych produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada:

A. Będący wyrobem medycznym: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ   Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, a dokumenty w/w będą przekazane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia oraz będą przekazywane na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest - ............................................................., tel. .........................................................., fax.: …………………..…………………., e-mail: ………………………………………..………….

5. Ze strony zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: …………………………………………………………………..

& 2

1. Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od ………… do …………………

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: ............................... zł

słownie: ..................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Magazyn Zamawiającego   Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez cały okres trwania umowy.

2. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany stawki podatku VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

3. Dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

A. W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,

B. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

C. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 7a, b, c, d Rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Dopuszczalna jest także zmiana zawartej Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

A. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartość pierwotnej umowy.

5. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia , których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.

7. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

8. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu    lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub,

6) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego gatunku, tych samych cech, walorów, itp. oraz spełniającego wymagania, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 8 A  i  jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

A. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 8 każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Odpowiednia, ewentualna, zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 8 A .

9. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w ust. 1, cena będzie waloryzowana wg następujących zasad: cena zaoferowana w ofercie przetargowej podzielić przez cenę obowiązującą na giełdach rolno-spożywczych województwa podkarpackiego, publikowaną przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie (Biuletyn) dla miesiąca otwarcia ofert = cena po zmianie podzielona przez cenę obowiązującą na giełdach rolno-spożywczych  dla aktualnego miesiąca.

Waloryzacja odbywać się będzie max. 1 x w miesiącu, po podpisaniu aneksów – w przypadku zmiany na niekorzyść Zamawiającego.

10. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

11. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 14 Umowy.

12. Wykonawca odpowiada za szkody związane z nierealizowaniem lub niewłaściwym realizowaniem niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca ponosi koszty,  gdy Wykonawca w sposób niezawiniony nie może dostarczyć asortymentu umowy - wówczas jest on zobowiązany do naprawienia  szkody wynikającej z ewentualnej zmiany cen (gdy Zamawiający był zmuszony kupić dany asortyment od podmiotu innego niż Wykonawca, z którym zawarto niniejszą umowę) – z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy jest: ……………………… tel. …………………………………, fax.: …………………………………, e- mail: …………………………..

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji,

e) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji,

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, w przypadku nie dotrzymania terminu dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których to terminach mowa w & 1 ust. 3 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi  30 % wartości brutto przedmiotu umowy.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Wykorzystanie ilości opakowań materiałów dodatkowych lub ilości opakowań odczynników laboratoryjnych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa na dzierżawę sprzętu – stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych  oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

1. Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy – po wykonaniu danej dostawy przedmiotu umowy.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wykonawcy w przypadku braku doręczenia dokumentów (na pisemne wezwanie Zamawiającego), o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 12

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 15

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y:

2. DZIERŻAWA APARATU 							(FRR– 29/2023)

UMOWA Nr ...... / 2023 SU

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp: RR 29/2023  zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem umowy jest: DZIERŻAWA APARATU DO TERMOLEZJI (będącego własnością Wydzierżawiającego).

2. Umowa niniejsza jest integralną częścią umowy na dostawę elektrod/kaniul.

3. A. Wydzierżawiający oświadcza, że:

A. Aparat posiada: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie  LUB  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji  Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych LUB Formularz Przeniesienia Danych

4.  Wydzierżawiający zobowiązuje się do:

A. Realizacji dostawy aparatu, instalacji i uruchomienia, tj. przekazania aparatu w stanie gotowym do użytku - loco Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią.

B. Doręczenia Dzierżawcy w dniu dostawy aparatu pełnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim lub w j. obcym (w wersji papierowej) – wraz z tłumaczeniem na j. polski.

5. Wydzierżawiający ponosi koszty:

A. Koszty transportu i ubezpieczenia aparatu „do” i „z” siedziby Wydzierżawiającego.

B. Zainstalowania aparatu wraz z jego uruchomieniem.

C. Szkolenia personelu obsługującego aparat w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu – w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu.

6. Przekazanie aparatu przez Dzierżawcę jak i jego zwrot po upływie okresu niniejszej umowy nastąpi (transportem i na koszt Wydzierżawiającego) w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego przez Strony.

7. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację dostawy, instalację i uruchomienie aparatu jest: .........................., tel.: ………………………….., fax.: ……………………………, e-mail: ………………………………………………………………………

8. Ze strony Dzierżawcy  poprawną realizację umowy nadzoruje .......................................

& 2

Okres trwania umowy dzierżawy –  12 miesięcy, tj. od ................... do dnia ………………………

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy ogółem wynosi brutto: ……….. ZŁ

słownie: ……………………………...

2. Płatność  za dzierżawę aparatu (po uruchomieniu i podpisaniu Protokołu Odbioru)  i  dostawę materiałów dodatkowych:

A. Wystawianie faktur za dzierżawę sprzętu: VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności za dzierżawę aparatu wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wydzierżawiający zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wydzierżawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 4

1. Reklamacje Dzierżawcy co do:

A. Jakości aparatu oraz niezgodności dostarczonego aparatu z jego opisem (ZAŁ. NR …… do Umowy) i wymiana tego  analizatora na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

B. Jakości innego aparatu (wg oferty Wykonawcy)  i wymiana tego sprzętu na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

C. Terminowości uruchomienia aparatu (tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku) – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Dzierżawcy co do niezgodności w fakturach VAT w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………….., tel.: ………………………………, fax.: ………………………….., e-mail: …………………………………….

& 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dzierżawca nalicza Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Dzierżawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

c) 0,5% wartości brutto aparatu nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto innego aparatu (wg oferty Wykonawcy)  nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

e) 0,5% wartości brutto aparatu – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie aparatu zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. A Umowy,

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku błędnie naliczanych cen i terminów płatności – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 4 Umowy,

2. Wykonawca nalicza Dzierżawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Dzierżawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

3. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi maksymalnie 30%  wartości brutto Umowy.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 6

1. Nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Dzierżawcę, tj.:

a) nieterminowa realizacja dostawy aparatu (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

b) dostawa aparatu zastępczego niezgodnego z opisem

c) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Dzierżawcy (j.w.), stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 7

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.

2. Po okresie niezmienności cen, określonym w ust. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wydzierżawiającego mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

A. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wydzierżawiającego w przypadku:

A. Zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

4. Dokumenty złożone przez Wydzierżawiającego podlegają ocenie i weryfikacji przez Dzierżawcę celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego winno ulec zmianie.

5.  W przypadku szczególnych okoliczności, tj. wycofania z obrotu lub wprowadzenia do obrotu: aparatu nowszej Dzierżawca dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika aparatu będącego przedmiotem Umowy w ramach tej samej nazwy, właściwości, parametrów granicznych, przeznaczenia, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

A. Wydzierżawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3 każdorazowo pisemnie informuje Dzierżawcę, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Dzierżawcy i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 3 A.

6. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 15 Umowy.

& 8

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się przez okres trwania umowy do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i wykonywania wszelkich napraw oraz do likwidacji wszelkich usterek i awarii sprzętu, które uniemożliwiają używanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

A. Obsługa serwisowa sprzętu będzie wykonywana wyłącznie przez podmioty upoważnione przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela.

2. Dzierżawca będzie obciążony kosztami części zamiennych, robocizny o ile uległy uszkodzeniu z jego winy.

3. Czas reakcji serwisu technicznego,

A. Czas reakcji serwisu technicznego, tj.: podjęcie działań serwisu technicznego = w terminie max. 3 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

B. Wstawienie sprzętu zastępczego:  w przypadku awarii aparatu i naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – dostawa aparatu zastępczego parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany oraz jego instalacja -  w terminie max. 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

& 9

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać aparat zgodnie z jego instrukcją obsługi i zasadami praktyki laboratoryjnej.

2. Dzierżawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i kradzieżą.

3. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność majątkową za uszkodzenie lub utratę aparatu, spowodowaną jego niewłaściwą obsługą, działaniem osób trzecich lub okoliczności siły wyższej (kradzież, pożar itp.)

4. Dzierżawca nie może oddać aparatu do używania osobie trzeciej, ani dokonać zmiany miejsca jego używania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

& 10

Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy albo w związku z nią, których Strony nie będą mogły załatwić ugodowo, będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy dla  Dzierżawcy.

& 11

1. Wydzierżawiający jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wyczerpać tok postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Dzierżawcy.

2. Dzierżawca jest zobowiązany ustosunkować się do ewentualnych roszczeń w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.

& 12

Wydzierżawiający oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Dzierżawcy.

& 13

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wykonawcy w przypadku braku doręczenia dokumentów (na pisemne wezwanie Zamawiającego), o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wydzierżawiającego  i  dwa dla Dzierżawcy.

W Y D Z I E R Ż A W I A J Ą C Y:                                                  D Z I E R Ż A W C A: